ZMIANY W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Termomodernizacja ścian i stropodachu oraz wykonanie kolorystyki elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Wolności 21-21b w Głogowie

Tekst, który ulega zmianie:

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. 	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z opracowaną  dokumentacją techniczną oraz w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych łącznie z robotami towarzyszącymi w zakresie jak niżej:

- docieplenie stropodachu, wełna mineralna 15 cm

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą Bezspoinowego Systemu Ociepleń  BAUMIT lub MITECH  (BSO) budynku metodą lekką mokrą oraz wykonanie kolorystyki ścian zewnętrznych,

- wymiana zewnętrznych drzwi wejściowych

- wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych nieruchomości ( okna piwniczne)

- naprawa stopni oraz wymiana płytek w strefie wejściowej

- wymiana obróbek blacharskich instalacji odgromowej, pokrycia daszków nad wejściami, rynien i rur spustowych

X. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.7. Posiadają aktualny certyfikat systemu ocieplenia „BAUMIT” lub „MITECH”

5.  Zamawiający żąda następujących dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

5.12. Aktualny certyfikat systemu ocieplenia „BAUMIT” lub „MITECH”

Tekst zmieniony:

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. 	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z opracowaną  dokumentacją techniczną oraz w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych łącznie z robotami towarzyszącymi w zakresie jak niżej:

- docieplenie stropodachu, wełna mineralna 15 cm

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą Bezspoinowego Systemu Ociepleń  BAUMIT, KABE THERM  lub MITECH  (BSO) budynku metodą lekką mokrą oraz wykonanie kolorystyki ścian zewnętrznych,

- wymiana zewnętrznych drzwi wejściowych

- wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych nieruchomości ( okna piwniczne)

- naprawa stopni oraz wymiana płytek w strefie wejściowej

- wymiana obróbek blacharskich instalacji odgromowej, pokrycia daszków nad wejściami, rynien i rur spustowych

X. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.7. Posiadają aktualny certyfikat systemu ocieplenia „BAUMIT”, „KABE THERM” lub „MITECH”

5.  Zamawiający żąda następujących dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

5.12. Aktualny certyfikat systemu ocieplenia „BAUMIT”, „KABE THERM” lub „MITECH”

Pozostała treść nie ulega zmianie.